## Slide 1: ARM Simulator, Interpreter und Debugger als Webanwendung
Finalpräsentation
Zangerl Dominik
Betreuer: Alexander Schlögl

## Slide 2: Gliederung
Einleitung und Motivation
Theorie
  ARMv5
  Parser
Implementation
Evaluation und Zusammenfassung
Referenzen

## Slide 3: ARMv5 im ersten Semester
ARMv5 [2] als Beispiel einer Befehlssatzarchitektur
Schreiben von Assembler-Programme und Ausführung auf einer ARMv5 Architektur
Simulation mit GNU Toolchain [1]:
Ausführen mit QEMU User-Space-Emulator [13]
Vereinfachung mit Skript und Ausführung über virtuelle Maschine oder WSL [11]
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
program.asm
program.o
program
arm-linux-gnueabi-as
arm-linux-gnueabi-ld

## Slide 4: Debugging
Größter Zeitaufwand bei Fehlersuche im Programm
Kann zusammen mit dem Gnu Debugger [12] verwendet werden:
Arbeiten mit Debuggern im ersten Semester oft schwierig
Großer Zeitaufwand zusammen mit Aufsetzen der Toolchain
Abbildung: Use GDB on an ARM assembly program [15]
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 5: ARMv5 Umgebung und Debugging als Webanwendung
Bachelorprojekt: Simuliere ARMv5 Entwicklungsumgebung und Debugger als Webanwendung
ARMv5 Entwicklungsumgebung
  Simulierte CPU und Hauptspeicher
  Assembler-Code in Webanwendung schreiben und direkt im Browser ausführen
  Dauerhafte Anzeige von Registern und Stacks
Debugger
  Breakpoints
  Zeilenweise Abarbeitung
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 6: ARMv5 Architektur
Rechner mit reduziertem Befehlssatz (RISC [4]):
  Load/Store-Architektur
  Datenverarbeitende Instruktionen arbeiten nur mit Inhalten der Register
  Einheitliche Form und Länge der Kodierung
Zusätzlich bei ARM:
  Meiste Instruktionen haben Zugriff ALU und Barrel-Shifter
  Adressierungsarten, die Adresse automatisch inkrementieren/dekrementieren
  Instruktionen zum Laden/Speichern von mehreren Registern
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 7: ARMv5 Register
31 Universalregister mit einer Breite von 32 Bit
  16 sichtbar, je nach Ausführungsmodus
  R13 – Stapelzeiger
  R14 – Link-Register
  R15 – Befehlszähler
Status-Register (CPSR) mit Status-Flags NZCV:
  N – Negativ
  Z – Null (Zero)
  C – Übertrag (Carry)
  V – Überlauf (Overflow)
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Register je nach Ausführungsmodi [2]

## Slide 8: Bedingungen
Instruktionen können nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden
Höchste 4 Bits reserviert für Kodierung der Bedingung
Geknüpft an die Status-Flags NZCV, werden vor Ausführung der Bedingung überprüft
Mnemonik an Instruktion im Code anhängen
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildungen: Beispiele für Bedingungen und Kodierung [2]

## Slide 9: Datenverarbeitende Instruktionen
Arithmetische- und Vergleichsoperationen
Instruktionen über Befehlscode unterschieden
Register-Operanden Rn und Rd
Flexibler dritter Operand, der Zugriff auf Barrel-Shifter hat
S-Bit aktualisiert die Status-Flags
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildungen: Datenverarbeitende Instruktionen [2]

## Slide 10: Shifter-Operand
Immediate-Wert (8 Bit + Rotation)
Register
Verschiebeoperation
  Logische Linksverschiebung
  Arithmetische/Logische Rechtsverschiebung
  Rechtsrotation
  Erweiterte Rechtsrotation
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Verschiebeoperationen [8]

## Slide 11: Sprunginstruktionen
Adressen im Hauptspeicher können Labels zugewiesen werden
Operationen können Sprünge zu diesen Labels durchführen
  Adresse des Labels wird in Register für Befehlszähler kopieren
  Abstand zu aktueller Adresse berechnet und in signed_immed_24 gespeichert
  L-Bit zum Hinterlegen der Rücksprungadresse im Link-Register
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Kodierung Sprungoperation [2]

## Slide 12: Lade- und Speicherinstruktionen
Lädt Inhalt von Adresse im Hauptspeicher in Zielregister oder speichert Inhalt eines Registers in den Hauptspeicher
Auch Laden/Speichern von Halbwörtern und Bytes möglich
Adressierungsart:
  Offset
  Pre- oder Post-indexed
  Auto-Inkrement
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Kodierung Lade- und Speicherinstruktionen [2]
Abbildung: Adressierungsarten [8]

## Slide 13: Lade- und Speicherinstruktionen für mehrere Register
Register werden als Liste angegeben und dann ausgehend vom Basisregister Rn geladen oder geschrieben
Adressierungsarten IA/IB/DA/DB:
  Increment/Decrement: Basisregister wird erhöht/verringert
  After/Before: Aktualisierung des Basisregister vor/nach Laden oder Speichern
Alternative Stack-Adressierungsarten FA/FD/EA/ED:
  Ascending/Descending: Basisregister wird erhöht/verringert
  Full/Empty: Stapelzeiger weist auf gefüllte/leere Adresse
Einleitung und
Motivation
Theorie
ARMv5
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Kodierung Lade- und Speicherinstruktionen
für mehrere Register [2]

## Slide 14: Parsing Expression Grammatik
Ungeordneter Alternativen-Operator | bei kontext- freien Grammatiken
  Ungeordnet – Definition 1 und 2 gleichwertig
  Mehrdeutigkeiten – Parser muss alle Alternativen betrachten
Alternativen-Operator mit Priorität / bei Parsing Expression Grammatiken
  Alternativen mit absteigender Priorität geordnet
  Effizienter – Parser kann nach gefundenem Match stoppen
Einleitung und
Motivation
Theorie
Parser
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Vergleich kontextfreie Grammatik und Parsing Expression Grammatik [7]

## Slide 15: tsPEG
tsPEG [5] ist ein Parser-Generator für TypeScript [10]
  Definiere Regeln von PEGs mit :=
  Zuweisen von Variablen mit =
  Reguläre Ausdrücke oder Strings zum Matchen
Erfolgreiches Parsen:
  Generiert abstrakten Syntax-Baum aus zugewiesenen Variablen in TypeScript
Einleitung und
Motivation
Theorie
Parser
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abbildung: Hello World Beispiel für tsPEG [5]

## Slide 16: Aufbau
Klassen für Operanden
  Instruktionen aufgebaut aus Operanden
Einteilung:
  CPU
  Parser
  Hauptspeicher
  Code-Ausführung
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 17: Operanden
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 18: Instruktionen
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 19: Übersicht
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 20: Parser
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Einteilung der Grammatik in Zeilen:
  Direktiven
  Instruktionen
  Kommentare
Optionales Label und Kommentar
Jede Zeile besitzt weitere Zeile, außer das Ende des Codes $ ist erreicht

## Slide 21: Parser
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Weitere Einteilung je nach Art der Zeile
Instruktionen aufgeteilt in Typen
Instruktion:
  Name der Instruktion
  Bedingung
  Operanden

## Slide 22: Parser
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Abarbeiten des abstrakten Syntax Baums Zeile für Zeile
Zuweisen der aktuellen Zeile gefolgt von While-Loop:
  Aufrufen der korrekten Funktion
  Zuweisen der nächsten Zeile

## Slide 23: Hauptspeicher
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Klasse mit Funktionen zum Hinzufügen von Instruktionen, Daten und Labels mit Überprüfung auf Korrektheit
Anzeige des Hauptspeichers:
  Breakpoints
  Adresse
  Kodierung bzw. Daten
  Instruktion
Hervorheben der aktuellen Instruktion

## Slide 24: Code Execution Engine
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Klasse zur Ausführung der Instruktionen im Hauptspeicher
Aufgeteilt in 3 Hauptfunktionen:
1. continue()
  Asynchrone Funktion mit unterschiedlichen Debugger-Geschwindigkeiten
  Überprüft Abbruchbedingungen (Breakpoints, Ende einer Subroutine)
  Ruft Funktion zum Ausführen der nächsten Instruktion auf
  Aktualisierung der Benutzeroberfläche

## Slide 25: Code Execution Engine
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
2. executeNextInstruction()
  Überprüft korrekt ausgerichtete Adresse
  Holt nächste Instruktion aus Hauptspeicher
  Aktualisiert Stacktrace
3. executeInstruction()
  Überprüft Ausführungsbedingung
  Ruft korrekte Funktion, je nach Typ der Instruktion auf
  Aktualisiert Register, Hauptspeicher

## Slide 26: Benutzeroberfläche
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung
Header mit Download-Button und Dropdown- Menü zum Laden von Beispielen
Aktuelle Register, Stacktrace und Breakpoints
Debugger
Optionen
Feld für Benutzereingabe
Terminal

## Slide 27: Live Demo
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 28: Evaluation
Korrektheit getestet mit Beispielen aus Vorlesung/ Proseminar – Verfügbar über Dropdown-Menü in der Webanwendung
Benchmark für Ausführungszeit (i5-4450 @ 3.20 GHz):
  Arithmetische Instruktionen (Divisions-Beispiel) – 507000 Inst/s (Firefox) bzw. 616000 Inst/s (Chrome)
  Lade- und Speicherinstruktionen (Pascal-Beispiel) – 374000 Inst/s (Firefox) bzw. 506000 Inst/s (Chrome)
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 29: Zusammenfassung
Simulator mit allen nötigen Teilen einer ARMv5 Entwicklungsumgebung um Assembler Programme schreiben, debuggen und analysieren zu können
Ausreichende Performance für die kleinen PS-Programme
Aufteilung in Operanden, Instruktionen und Teile einer CPU um Erweiterung durch zusätzliche Funktionen zu erleichtern
Einleitung und
Motivation
Theorie
Implementation
Evaluation und
Zusammenfassung

## Slide 30: Referenzen
[1] ARM Limited. GNU Toolchain for ARM processors. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain.
[2] ARM Limited. ARMv5 Architecture Reference Manual - Issue I, 2005.
[3] G. Bierman, M. Abadi, and M. Torgersen. Understanding TypeScript. In ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming, pages 257–281, 2014.
[4] E. Blem, J. Menon, and K. Sankaralingam. Power struggles: Revisiting the RISC vs. CISC debate on contemporary ARM and x86 architectures. In 2013 IEEE 19th International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), 2013.
[5] E. Davey. tsPEG: A PEG Parser Generator for TypeScript. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://github.com/EoinDavey/tsPEG.
[6] Facebook. React. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://reactjs.org/.
[7] B. Ford. Parsing Expression Grammars: A Recognition-Based Syntactic Foundation. SIGPLAN Not., 39(1):111–122, January 2004.
[8] P. Knaggs. ARM Assembly Language Programming, 2016.
[9] L . Lee. Fast context-free grammar parsing requires fast boolean matrix multiplication. J. ACM, 49(1), January 2002.
[10] Microsoft. TypeScript. Zugegriffen am: 29.09.2021 . https://www.typescriptlang.org/.
[11] Microsoft. Windows Subsystem for Linux. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10.
[12] The GNU Project. GDB: The GNU Project Debugger. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://www.gnu.org/software/gdb/.
[13] The QEMU Project Developers. QEMU User Mode Emulation. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://qemu.readthedocs.io/en/latest/user/index.html.
[14] H. Wong. CPUlator: A CPU and I/O device simulator. Zugegriffen am: 29.09.2021. https://cpulator.01xz.net/?sys=arm.
[15] J. Mossberg. Use GDB on an ARM assembly program. Zugegriffen am: 04.03.2021. https://jacobmossberg.se/posts/2017/01/17/use-gdb-on-arm-assembly-program.html